МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«АРТИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ОП. 01. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ.

в рамках ОПОП СПО ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

Разработчик: Половников Николай Павлович,

преподаватель, первая кв. категория

2020 г.

Уважаемый обучающийся!

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению графических работ по учебной дисциплине «Основы инженерной графики» адресованы обучающимся по образовательной программе среднего профессионального образования - программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), разработаны вам в помощь для работы на учебных занятиях и во внеурочное время. В методических рекомендациях изложены требования к выполнению графических работ.

Если в процессе выполнения заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.

Желаем успехов!

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 1 Общие требования к выполнению и оформлению графических работ | 5 |
| 2 Методические рекомендации по выполнению графических работ | 7 |
| 2.1 Графическая работа №1 | 7 |
| 2.2 Графическая работа №2 | 9 |
| 2.3 Графическая работа № 3 | 11 |
| 2.4 Графическая работа №4 | 12 |
| 2.5 Графическая работа №5 | 13 |
| 2.6 Графическая работа №6 | 14 |
| 2.7 Графическая работа №7 | 15 |
| Список литературы | 16 |
| Приложения | 17 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данное учебное пособие содержит общие рекомендации по выполнению графических работ по дисциплине «Основы инженерной графики» для студентов специальности «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»

Графические работы предназначены для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО по указанной выше специальности.

В результате выполнения графических работ студенты должны уметь:

- выполнять рамку и основную надпись;

- выполнять надписи на чертежах чертежным шрифтом;

- выполнять различные типы линий на чертежах, наносить размеры;

- вычерчивать контур детали с применением разных геометрических построений;

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и моделей;

- строить 3-ю проекцию по двум заданным;

- строить проекции точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел;

- изображать геометрические тела и модели в аксонометрических проекциях;

- выполнять и обозначать виды и разрезы.

Курс дисциплины «Основы инженерной графики» состоит из 3-х разделов:

Раздел 1 Геометрическое черчение (ГЧ);

Раздел 2 Проекционное черчение (ПЧ);

Раздел 3 Машиностроительное черчение (МЧ).

Перечень графических работ и их количество определено рабочими программами по дисциплине для указанных специальностей. Они проводятся после изучения основных тем программы. Распределение графических работ по разделам программы:

Таблица 1

| Номер работы | Название | Раздел |
| --- | --- | --- |
| Графическая работа №1 | Титульный лист | Раздел 1 Геометрическое черчение |
| Графическая работа № 2 | Сопряжение, уклон, конусность | Раздел 1 Геометрическое черчение |
| Графическая работа № 3 | Проекции геометрических тел | Раздел 2 Проекционное черчение |
| Графическая работа № 4 | Усеченный конус | Раздел 2 Проекционное черчение |
| Графическая работа № 5 | Пересечение геометрических тел | Раздел 2 Проекционное черчение |
| Графическая работа № 6 | Проекции моделей | Раздел 2 Проекционное черчение |
| Графическая работа № 7 | Простые разрезы | Раздел 3 Машиностроительное черчение |

Методические указания по выполнению графических работ включают следующие разделы: общие требования к выполнению и оформлению графических работ, методические рекомендации по выполнению графических работ, список литературы, приложения. В пособии представлено семь инструкций к графическим работам. Каждая инструкция содержит цель работы, название, задание для работы,  указание справочной литературы, а также порядок выполнения работы. Примеры графических работ даны в приложениях.

1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Графические работы выполняются на листах формата А4 и оформляются в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

Согласно ГОСТ 2.104-68 чертеж имеет рамку на расстоянии 20 мм от левой границы формата, от трех других сторон – на расстоянии 5мм. Рамка выполняется сплошной толстой основной линией.

Чертеж сопровождается основной надписью. Форма основной надписи:

Рисунок 1

В графах основной надписи (номера граф на форме указаны в скобках) указывают:

в графе 1 – наименование изделия для чертежей или наименование документа для текстовых документов;

в графе 2 – обозначение (шифр) документа или изделия. Например:

ГЧ ((((((. ((. ((. ((

1     2               3	    4       5

где 1 – индекс изучаемого раздела  (ГЧ,  ПЧ,  МЧ);

2 – шифр специальности:

3 – год исполнения чертежа;

4 – номер варианта:

5 – номер чертежа.

в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 4 – литеру, присваиваемую данному документу. В учебных работах присваивают литеру «У»;

в графе 5 – массу изделия (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 6 – масштаб по ГОСТ 2.302-68;

в графе 7 – порядковый номер листа для чертежей или страницы для текстовых документов;

в графе 8 – общее количество листов для чертежей или страниц для текстовых документов;

в графе 9 – сокращенное наименование техникума и номер учебной группы;

в графе 10 – должность лица, подписывающего документ;

в графе 11 – фамилии лиц, подписывающие документ;

в графе 12 – подписи лиц, подписывающие документ;

в графе 13 – даты подписания  документа.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

2.1 Графическая работа №1

Выполнение титульного листа альбома графических работ студента

| Цель работы: | получить навыки выполнения надписей на чертежах чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81 |
| --- | --- |
| Задание | Выполнить титульный лист по образцу (приложение 1) |
| Название | Титульный лист |
| Литература | [1], стр.17-24 |

Порядок выполнения работы:

- На горизонтальном формате А4 начертить рамку тонкими линиями.

- Согласно схеме расположения надписей на титульном листе (Приложение 1) провести вспомогательные линии для нижних оснований строк.

- Определить основные размеры букв, расстояние между буквами и словами для соответствующего шрифта по таблице 2. По заданию используется шрифт типа Б, можно как с наклоном, так и без наклона.

Таблица 2

| Параметры шрифта | Относительный размер | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| Размер шрифта | h | 3,5 | 5 | 7 | 10 |
| Высота прописных букв и цифр | h | 3,5 | 5 | 7 | 10 |
| Высота строчных букв, кроме б, в, р, д, у, ф | 0,7 h | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 |
| Высота строчных букв (полная) б, в, д, р, у | h | 3,5 | 5 | 7 | 10 |
| Ширина прописных букв Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я | 0,6 h | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 |
| Ширина прописных букв А, Д, М, Х, Ы, Ю | 0,7 h | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 |
| Ширина прописных букв Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ | 0,8 h | 2,8 | 4 | 5,5 | 8 |
| Ширина прописных букв Е, Г, З, С | 0,5 h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Ширина строчных букв а, б, в, г, д, е, з, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ь | 0,5 h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Ширина строчных букв м, ъ, ы, ю | 0,6 h | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 |
| Ширина строчных букв ж, т, ф, ш, щ | 0,7 h | 2,5 | 3,5 | 5 | 7 |
| Ширина строчных букв с | 0,4 h | 1,4 | 2 | 3 | 4 |
| Ширина цифр 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 | 0,5 h | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Ширина цифры 4 | 0,6 h | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 |
| Ширина цифры 1 | 0,3 h | 1,2 | 1,5 | 2 | 3 |
| Минимальное расстояние между словами | 0,6 h | 2,1 | 3 | 4,2 | 6 |
| Расстояние между буквами в словах | 0,2 h | 0,7 | 1 | 1,5 | 2 |
| Толщина линий обводки шрифта | 0,1 h | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 |

- Если надписи располагаются посередине, надо найти средний знак и совместить его с серединой поля чертежа: 395:2=197,5

Например: в надписи «Артинский агропромышленный техникум» 35 знаков (33 буквы и 2 промежутка между словами). Средний знак – буква «м», она и должна располагаться посередине.

- Для облегчения построения, ровного, четкого и аккуратного написания шрифта выполняется вспомогательная сетка сплошными тонкими линиями, ограничивающими высоту и ширину букв (рис.2). При построении шрифта по вспомогательной сетке следует учитывать разную ширину букв. Необходимо также помнить, что расстояние между буквами РА, ГА, РЛ, ГЛ, ФА уменьшается до размера 0,1h.

Рисунок 2

- После написания букв и цифр  тонкими линиями, вспомогательную сетку стереть и обвести надписи, а затем рамку сплошной толстой основной линией

2.2 Графическая работа №2

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, уклона и конусности

| Цель работы: | научиться выполнять различные типы линий на чертежах, наносить размеры; научиться выполнять надписи на чертежах чертежным шрифтом; научиться вычерчивать контур детали с применением разных геометрических построений (деление окружности на равные части, сопряжения, уклон, конусность) |
| --- | --- |
| Задание | [2], задание №6 по варианту (1 деталь), №8 (1 деталь), №9 (по варианту) |
| Название | Сопряжение. Уклон. Конусность |
| Обозначение | ГЧ 000000.00.00.02 |
| Литература | [1], стр.1 – 37, 41 – 42 |

Порядок выполнения работы:

- Чертеж выполняется на листе формата А4 в масштабе 1:1

- Необходимо грамотно скомпоновать чертеж, расположив все три изображения таким образом, чтобы было занято не менее 75% поля чертежа

- При построении чертежа детали по заданию 6 требуется уметь делить окружность на равные части, а также выполнять сопряжения двух прямых, прямой и окружности, двух окружностей (рис. 3). Пример геометрических построений - [2], задания 3,4.

Рисунок 3

- При выполнении задания 8 требуется построить уклон 1:6.  Он выполняется по примеру  на рис 4 .

Рисунок 4

Таким образом, чтобы построить уклон, нужно начертить прямоугольный треугольник, отношение катетов которого равно уклону:

- В задании 9 требуется выполнить чертеж детали по варианту. При этом сначала нужно определить  недостающие значения:

- Малый  диаметр конуса, d*(варианты 1-10);

- длина конуса, l*(варианты 11-20)

- большой диаметр, D*(варианты 21-30)

Для этого используется формула

, (1)

где k-конусность

D- большой диаметр конуса, мм

d- малый диаметр  конуса, мм

l – длина конуса, мм

Преобразовав формулу 1 можно рассчитать:

d*=D-kl

D*=d+kl

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 2.

2.3 Графическая работа №3

Комплексные чертежи и аксонометрические изображения геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих поверхности тела

| Цель работы: | научиться выполнять комплексные чертежи геометрических тел и строить проекции точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел |
| --- | --- |
| Задание | [2], задание № 34 (3 и 4 геометрическое тело); 3- с диметрией, 4- с изометрией |
| Название | Проекции геометрических тел |
| Обозначение | ПЧ 000000.00.00.03 |
| Литература | [1], стр79 – 84, 89 - 94 |

Порядок выполнения работы:

- На листе формата А4, оформленном рамкой и основной надписью, по размерам, указанным в задании №34 (по своему варианту) перечертить  2 проекции для каждого геометрического  тела, построить третью проекцию и аксонометрическую проекцию (диметрию или изометрию).

- Произвольно отметить одну проекцию точек  А и В (см. задание), затем построить остальные проекции точек на комплексном чертеже.

При нахождении на комплексном чертеже проекций точек, расположенных на поверхности геометрических тел, можно использовать два способа:

- Способ секущих плоскостей;

- Способ образующих.

Общей особенностей этих способов является выбор элемента (прямая, плоскость), которому принадлежит заданная точка и  проекции которого известны. На этих проекциях и следует искать  проекции заданных точек с помощью линий связи.

- Точки на аксонометрических проекциях строятся по трем координатам – х, у, z. При этом координаты х и у точки можно взять на горизонтальной проекции комплексного чертежа геометрического тела, а координату z – на фронтальной проекции. Следует помнить, что во фронтальной диметрической проекции координата у уменьшается в 2 раза.

Пример построения проекций точек - [2], рис.44, 45.

- Обвести чертеж, проставить размеры.

- Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 3

2.4 Графическая работа №4

Комплексный чертеж тела вращения; натуральная величина фигуры сечения; аксонометрия усеченного тела

| Цель работы: | научиться строить комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию усеченного геометрического тела, получить навыки построения натуральной величины фигуры сечения; закрепить навыки работы лекальной линейкой. |
| --- | --- |
| Задание | [2], задание № 42 |
| Название | Усеченный конус |
| Обозначение | ПЧ 000000.00.00.04 |
| Литература | [1], стр. 96 – 103 |

Порядок выполнения работы:

- На листе горизонтального формата А4, оформленном рамкой и основной надписью построить 3 проекции конуса (размеры по варианту).

- Провести фронтальный след секущей плоскости – Рv.

Данная плоскость является фронтально проецирующей, поэтому на фронтальной плоскости проекция фигуры сечения имеет вид  отрезка 1′-7′.

Для построения горизонтальной и профильной проекции фигуры сечения нужно разделить окружность на горизонтальной плоскости на 12 частей и построить 12 горизонтальных проекций образующих. Затем построить проекции этих образующих на фронтальной плоскости. Найти точки пересечения  каждой образующей со следом Pv – точки 1(-12( и по линиям связи построить соответствующие горизонтальные и профильные проекции всех точек. Пользуясь лекальными линейками, обвести фигуры сечений на горизонтальной и профильной плоскости.

- Натуральную величину фигуры сечения построить способом перемены плоскостей проекций. Используется новая горизонтальная плоскость H1; ось пересечения которой с фронтальной плоскостью (ось x1) совпадает с Pv. В точках 1(-12( проводят перпендикуляры к Pv, на которых откладывают соответствующие координаты у каждой точки (взять на горизонтальной проекции). Полученные на натуральной фигуре сечения точки обозначить 10-120 (надписи - вертикально) По лекальной линейке провести контур фигуры сечения.

- Выполнить аксонометрическую проекцию усеченного конуса. Сначала в изометрии построить полный конус. Затем взять с чертежа конуса для каждой точки ее координаты (х, у, z) и отложить параллельно соответствующим осям - точки 1-12. Построенные точки соединить по лекальной линейке.

- Обвести чертеж, проставить размеры.

- Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 4.

2.5 Графическая работа №5

Комплексный чертеж и аксонометрия пересекающихся тел вращения

| Цель работы: | получить навыки выполнения линий пересечения геометрических тел. |
| --- | --- |
| Задание | [2], задание № 50 |
| Название | Пересечение цилиндров |
| Обозначение | ПЧ 000000.00.00.05 |
| Литература | [1], стр.111 – 114 |

Порядок выполнения работы:

- На формате А4 начертить в тонких линиях рамку, основную надпись и выполнить комплексный чертеж двух пересекающихся цилиндров по размерам, указанным в задании по варианту.

- Линию пересечения цилиндров на фронтальной плоскости проекций строят  способом секущих плоскостей. Выбирают  секущие плоскости, параллельные   фронтальной плоскости проекций. Произвольно проводят профильные следы (Pw,Pw1…) секущих плоскостей и находят их пересечение с дугой окружности -т.1(- 4(. Затем на горизонтальной проекции (на окружности) находят соответствующие горизонтальные проекции данных точек – т. 1-4. На фронтальной проекции точки 1(-4( строят на пересечении линий связи от соответствующих горизонтальных и профильных проекций точек.

Линию пересечения цилиндров проводят, пользуясь лекальной линейкой.

- Обвести чертеж, проставить размеры.

- Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 5.

2.6 Графическая работа №6

Построение третьей проекции детали по двум заданным и аксонометрической проекции

| Цель работы: | научиться выполнять комплексные чертежи моделей, строить аксонометрические проекции; закрепить навыки, полученные при изучении раздела «Проекционное черчение»; |
| --- | --- |
| Задание | [2], задание № 45 (3 и 4 деталь), 3 – с диметрией, 4 – с изометрией |
| Название | Проекции моделей |
| Обозначение | ПЧ 000000.00.00.06 |
| Литература | [1], стр.104– 108 |

Порядок выполнения работы:

- На листе формата А4 следует скомпоновать чертежи для двух моделей, т.е. на каждый чертеж выделить половину формата.

- Перечертить в выбранном масштабе две заданные проекции.

- С помощью основной прямой (под углом 45о) и линий связи построить третью проекцию.

Если изображение симметрично, провести осевые линии. Обвести наружный контур, нанести размеры, распределив их на все три проекции.

- Выполнить аксонометрические проекции (диметрию и изометрию соответственно). Размеры не наносить.

- Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 6.

2.7 Графическая работа №7

По двум заданным видам построить третий, необходимые разрезы

| Цель работы: | научиться выполнять разрезы на чертежах |
| --- | --- |
| Задание | [2], задание № 64 (1 деталь) |
| Название | Простые разрезы |
| Обозначение | МЧ 000000.00.00.07 |
| Литература | [1], стр. 142-149 |

Порядок выполнения работы:

- На формате А4 в выбранном масштабе начертить два вида. На одном из видов (по заданию) выполнить соединение вида и разреза.

Правила выполнения

- Границей между видом и разрезом является ось симметрии - штрихпунктирная тонкая линия.

- Половину разреза выполняют справа от оси симметрии или под ней.

- На половине вида штриховые линии (линии невидимого контура) обычно не проводят.

- Размеры элементов, выполненных наполовину, проставляют на размерных линиях, ограниченных стрелочками с одной стороны.

Следует помнить, что тонкие стенки в разрезе не заштриховывают, если секущая плоскость прошла вдоль них.

- Обвести чертеж, проставить размеры. При необходимости обозначить разрез

- Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Пример выполнения графической работы представлен в приложении 7.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для средних спец. учебных заведений. 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 1989.

2.Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебное пособие для учащихся техникумов. 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа,1994.

3. Чекмарев А.А., Осипов В.К.Справочник по машиностроительному черчению. – М.: Высшая школа, 2000.

Приложение 1

Артинский агропромышленный техникум АЛЬБОМ РАБОТ ПО ОСНОВАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ Разработал Фамилия И.О. гр. 00 Проверил Фамилия И.О. 2014

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

# Text boxes

5 х 6 = 3030

5

(1:6

A

B

C

40

197,5

Шрифт 7

строчный

60

Шрифт 10

прописной

20

60

180

15

Шрифт 7

строчный

Шрифт 5

35